Pressemitteilung

## Messeneuheit für das Aufbereiten von PVC

BUSS: quantec G3 – leistungsfähiger und kostengünstiger

Pratteln (Schweiz), im September 2013. –  Für das Aufbereiten von Polyvinylchlorid (PVC) zu hochwertigem Granulat stellt die Buss AG, Pratteln (Schweiz), die neue quantec G3 auf der K 2013 (16 bis 23. Oktober 2013 in Düsseldorf) vor. Diese 3. Generation des Hochleistungs-Ko-Kneters quantec zeichnet sich aus durch ein vergrößertes Prozessfenster, eine erhöhte Durchsatzleistung und eine weiter verbesserte Qualität des PVC-Granulats. Zugleich konnte BUSS die Investitionskosten senken und die spezifischen Aufbereitungskosten verringern.

In der quantec G3 hat BUSS 12 Jahre Erfahrung mit der Vierflügel-Technologie zusammengefasst. Die wichtigsten maschinen- und verfahrenstechnischen Merkmale sind ein auf 14 L/D verlängertes Verfahrensteil (L: Verfahrenslänge, D: Schneckendurchmesser) – dies kommt der Mischqualität und der Durchsatzleistung zugute – und ein weiter vergrößerter Durchmesser des Einzugsbereichs. Der Übergang auf den kleineren Durchmesser der Misch- und Knetzone lässt sich mit konischen Halbschalen problemlos an die produktspezifischen Anforderungen anpassen. Im Misch- und Knetbereich ist das Verhältnis zwischen Außen- und Innendurchmesser der Schnecke auf 1,62 erhöht; dies ergibt ein größeres freies Volumen und damit bei unveränderten Drehzahlen einen höheren Durchsatz.

Ein für die Produktqualität wesentliches Alleinstellungsmerkmal der quantec G3 sind die patentierten Schneckenflügel. Sie besitzen eine verfahrenstechnisch optimierte Freiformfläche die einen konstanten Scherspalt zwischen Schneckenflügel und Knetbolzen ergibt – auf der ganzen Flügellänge und während der gesamten Eingriffzeit. Diese Geometrie trägt entscheidend zu besonders schonendem Kneten und Mischen bei, denn sie bewirkt eine gleichmäßige Produktscherung und eliminiert die Gefahr lokaler Überhitzungen.

Die segmentierte Misch- und Knetschnecke ist frei konfigurierbar: Auf dem Wellenschaft lassen sich unterschiedliche Schneckenelemente – Förder-, Misch- und Knetelemente – anordnen, um das PVC-Compound in der gewünschten Qualität herzustellen.

Mit der quantec G3 erhält der Anwender eine betriebsfertige Compoundierlinie: Erstmals hat BUSS dem Ko-Kneter eine eigene, auf die gesamte Anlage abgestimmte Dosierung vorgeschaltet. Stromab folgen auf das Verfahrensteil ein optimal an den Durchsatz angepasster einwelliger Austragsextruder und eine Granulierung. Die Temperiergeräte für den Misch- und Knetbereich und die Austragsschnecke sind in den Maschinenrahmen integriert und fertig verrohrt; die übrigen Zonen sind elektrisch beheizt. Die Anlagesteuerung ist komplett in einem Schaltschrank direkt an der Maschine integriert, werksseitig verkabelt und geprüft. Diese werksseitigen Vorbereitungen sparen bei Montage und Inbetriebnahme mehrere Mannwochen ein. Vor Ort sind lediglich Strom-, Wasser- und Druckluftversorgung anzuschließen.

Die quantec G3 erfüllt als neue Standardmaschine für die PVC-Aufbereitung alle Anforderungen und Wünsche der Anwender. Neben der Technologieführerschaft beim Aufbereiten dieses temperatur- und scherempfindlichen Materials setzt BUSS mit der quantec G3 auch bei den Kosten für die Compoundierlinie neue Maßstäbe.



# Weitere Auskünfte:

Marco Senoner,  Buss AG
	Hohenrainstrasse 10,  CH-4133 Pratteln
	Tel.:  +41(0) 61/825 65 51,  Fax:  +41(0) 61/825 66 88
	E-Mail:  marco.senoner@busscorp.com 
	Internet:  http://www.busscorp.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Diether Burkhardt,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
	Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
	Tel.:  +49(0) 60 78/93 63-0,  Fax:  +49(0) 60 78/93 63-20
	E-Mail:  mail@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie finden diese Pressemitteilung in deutscher und englischer Sprache als Word-Datei 
und das Farbbild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/buss.html

Die zur K 2013 neu vorgestellte quantec G3 für das Aufbereiten von PVC setzt neue Maßstäbe bei der Durchsatzleistung, der Produktqualität und den Aufbereitungskosten 
Bild: BUSS, Pratteln (Schweiz)