新闻稿

最小尺寸的quantec® G3 混炼机 –

灵活性最强的PVC混炼设备

最小尺寸的quantec 46 G3 （螺杆直径46毫米)将在2014中国橡塑展首次展出，用于研发和生产，它为小批量到中批量配混生产提供了更强的灵活性和更快的反应速度。

照片来源：布斯公司

布莱顿/瑞士, 2014年3月- quantec® 46 G3是在2013年K展展出的quantec® G3 系列布斯混炼机的最新型号。这些高性能混炼机用于混炼生产硬质和软质PVC。填充PVC产量可高达500公斤/小时，这款最小尺寸的机型为配混不同配方提供了最佳的灵活性和反应时间。此外，对小批量和中批量生产而言，它有非常好的成本效益。它有可靠的技术参数的工艺放大性，既是PVC生产商理想的中试设备又是理想的产品研发设备。在4月23日至26日在上海举行的2014中国橡塑展将首次展出布斯quantec® 46 G3混炼机。

quantec® G3系列还包括从60毫米到110毫米螺杆直径的混炼机，产能高达6000公斤/小时。与其它尺寸机型一样，新型quantec® 46 G3提供了出色的时间和成本效益。设备以整机交付现场，包括从喂料到控制柜的所有组件，切粒机直接装于设备的机架上。设备安装和调试的时间减至最少 - 仅需连接水电气。此外，quantec® 46 G3结构是如此紧凑它的占地面积仅30平方英尺（3平方米）。所有控制经优化的人体工学布置，操作简便快捷。最后，同样重要的是内置式螺杆芯轴温度控制极大地降低了能量消耗。

quantec® G3全系列尺寸机型与众不同之处是安装于轴向往复运动螺杆芯轴上的4螺片螺杆元件与安装于混炼机机筒上的固定混炼销钉的组合。加工窗口更宽， 混合效果更好， 产能更高。通过调节安装于螺杆芯轴上的输送、混合和混炼元件的数量和组合方式可进一步改善PVC粒料的产品质量。

布斯技术负责人Wolfgang Walter说：“我们开发推出新型quantec® 46 G3是为了快速灵活的多品种配混。特别是在快速发展中的亚洲，对快速灵活适用多产品切换的配混设备的需求越来越多， 在该地区的中小型企业面临将高质量与出色的性价比结合在一起的挑战”。



# Contact person for further information:

Serina Hong, Buss AG Shanghai Representative Office
	Room 904, Evergo Plaza, 	1325 Middle Huaihai Road
	Xuhui District, Shanghai 200031 PRC
	Tel.:  86 21 64339233,  Fax:  +86 21 64332793
	E-mail:  info.cn@busscorp.com ; 	Internet:  http://www.busscorp.com

# 联络信息:

洪霞, 瑞士布斯公司上海代表处
	 中国上海市徐汇区淮海中路1325号爱美高大厦904室
	 电话:  +86 21 64339233,  传真:  +86 21 64332793
	 邮箱:  info.cn@busscorp.com; 	 网址:  http://www.busscorp.com

# Please send voucher copies and links to publications of this release to:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
	Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
	E-mail:  mail@konsens.de

亲爱的朋友们:

您能直接从以下网址下载中英文版的新闻稿。
http://www.konsens.de/buss.html

# Text boxes

W1馆,  M61展台