Comunicado de prensa

## BUSS en la K 2010: El éxito de la tecnología de cuatro alas

Las amasadoras MX alcanzan nuevos rangos 
de rendimiento

Pratteln (Suiza), en noviembre del 2010. –  Con sus amasadoras MX de cuatro alas, la Buss AG, Pratteln, Suiza, alcanza nuevos niveles de rendimiento en la preparación de plásticos sensibles a la temperatura y al cizallamiento. Tres instalaciones para diferentes aplicaciones, cada una de las mismas equipada con una amasadora de un diámetro de husillo sinfín de 140 mm, son los ejemplos actuales de su campo de aplicación considerablemente ampliado desde su introducción en la K 2007. Una de estas instalaciones, una amasadora MX 140, para la fabricación de mezcla madre de negro se presentó durante la K 2010.

## Triplicación del rendimiento en compuestos de cable de HFFR

Recientemente, un gran fabricante europeo de cables ha obtenido una amasadora MX 140, la cual alcanza un rendimiento de 3.000 kg/h en la preparación de compuestos de HFFR. Esto es el rendimiento doble en comparación con la instalación más grande hasta el momento para compuestos de cable libres de halógeno y resistentes a llamas, y cerca del rendimiento triple del modelo predecesor MKS del mismo tamaño. Lo decisivo para este alto rendimiento en la preparación de compuestos es el husillo sinfín de cuatro alas de construcción más baja en combinación con un número de revoluciones aumentado a 750 rpm. Esto además presenta resultados de mezcla sobresalientes y con ello una homogeneidad excelente del producto. Debido a un reducido aumento de temperatura por revolución del husillo sinfín, la temperatura del compuesto permanece fiablemente debajo del límite admisible de 190 °C para el material ignífugo ATH, también con números de revoluciones de hasta 750 rpm. Para garantizar un aumento de la presión adaptado al producto y una limpieza fácil, se ha conectado una extrusora de descarga de husillo único en la amasadora MX. Esta combinación es particularmente apropiada para los compuestos de HFFR altamente llenos. La granulación por aire y agua conectada a continuación destaca por un mínimo consumo de presión y un buen comportamiento de arranque. Puesto que la placa perforada no tiene ningún contacto con el agua, prácticamente no se presentan fallos de la producción debido a la congelación de los canales de colada. Tanto la extrusora de descarga como el dispositivo de granulación pueden desplazarse por separado sobre carriles.

## La instalación más grande para compuestos conductores

La instalación más grande en el mundo para la fabricación de compuestos de poliolefina eléctricamente conductores (Semiconductives) alcanza un rendimiento de 3.000 kg/h. Esta instalación ha sido puesta en servicio para la preparación de los compuestos semiconductores requeridos en la producción de cables por un renombrado fabricante europeo de compuestos. La solución de los retos que se presentan para la tecnología de procesos en la preparación de compuestos por medio de la amasadora MX de cuatro alas consiste en la aspiración fiable de los negros de carbón especiales, de muy baja densidad aparente, y su incorporación sin destruir la estructura del negro de carbón, la cual es decisiva para la buena conductividad. En esta instalación, la amasadora MX 140 está equipada con una bomba de colada para el aumento de presión. Una granulación bajo agua, de aplicación flexible, se usa para el granulado. También aquí, los dispositivos conectados pueden ser desplazados sobre carriles; de modo que se tiene acceso fácil a todas las secciones de la instalación para la limpieza y el mantenimiento.

## Un salto de calidad en la mezcla madre de negro para compuestos para tubos

La preparación de mezcla madre de negro para materiales de tubos presenta grandes retos para la tecnología de preparación de compuestos. La razón: el material portante, HDPE o LLDPE, debe disponer de una alta viscosidad para que sea compatible con el material del tubo, el cual también es altamente viscoso. En los ensayos en el centro de tecnología de BUSS, la amasadora MX presentó un mejoramiento considerable de la calidad y al mismo tiempo mayor rendimiento en comparación con la amasadora antigua de tres alas. En esto, lo decisivo es el efecto distributivo de mezcla muy eficiente de la amasadora MX de cuatro alas. Garantiza una distribución sumamente uniforme del negro de carbón en la colada altamente viscosa, y esto con porciones de negro de carbón de hasta el 50 % en peso.

La amasadora MX, de un diámetro del husillos sinfín de 140 mm, vendida a un fabricante de negro de carbón a nivel mundial presenta una longitud de montaje de L/D = 22. Ha sido dimensionada para un índice de fusión entre 2 y 20 g/10 min, y alcanza un rendimiento de hasta 3.000 kg/h de mezcla madre de negro. Para ello, se requiere un accionamiento principal de un consumo de potencia de cerca de 1 MW.

La amasadora MX está provista de tres bocas de entrada para el suministro de materiales y una desgasificación. El aumento de presión es realizado mediante una bomba de engranajes. Gracias a la alta calidad de los negros de carbón procesados y al buen efecto de mezcla se pudo prescindir de una filtración de la colada. También con fórmulas críticas, la temperatura en el espacio de procesos permanece muy baja. Esto mejora la "heat history", es decir: la solicitación debido a temperatura acumulada a través de todas las etapas del procesado del plástico. Una amasadora MX 140, la cual cumple con estas especificaciones de preparación de mezcla madre, se presentó en el stand de BUSS en la K 2010.

## El éxito en el mercado: la combinación de rendimiento y alta calidad del producto

Alf Hofstetter, director de ventas global, comenta los éxitos con las amasadoras de alto rendimiento: "Desde la introducción en el mercado de nuestras potentes amasadoras MX en la feria K hace tres años hemos ampliado las posibilidades de aplicación de las mismas sistemáticamente. Las amasadoras MX también funcionan con la tecnología de cuatro alas, aprobada centenares de veces en la práctica en la preparación de compuestos de PVC con nuestras quantec®. Con nuestra serie MX, este éxito en el mercado continúa de modo ininterrumpido. Ya hemos vendido bastante más que una docena de cadenas de producción. Esto nos demuestra que nuestras instalaciones para la preparación adaptada a las propiedades de los plásticos sensibles a la temperatura y al cizallamiento satisfacen las exigencias de nuestros clientes. Debido a la intensa colaboración con nuestros expertos, cada uno de nuestros clientes podrá estar seguro de obtener una instalación optimizada especialmente con respecto a sus requerimientos."



# Información más detallada:

Marco Senoner,  Buss AG
	Hohenrainstrasse 10,  CH-4133 Pratteln
	Tel.:  +41 (0) 61/825 65 51,  Fax:  +41(0) 61/825 66 88
	E-Mail:  marco.senoner@busscorp.com
	Internet:  http://www.busscorp.com

# Contacto con la redacción y ejemplares justificativos:

Dr. Diether Burkhardt,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
	Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt/Alemania
	Tel.:  +49 (0) 60 78/93 63-0,  Fax:  +49(0) 60 78/93 63-20
	E-Mail:  mail@konsens.de

Estimados colegas: 
Pueden encontrar este comunicado de prensa en los idiomas alemán e inglés como archivo de Word, así como las figuras en calidad imprimible para su descarga en:
http://www.konsens.de/buss.html

Cadena de producción de una amasadora MX 140 de BUSS, de una longitud del proceso de 15 L/D, para la preparación de compuestos semiconductores, con bomba de colada y cambiador de cribas conectados
Figura: Buss AG, Pratteln, Suiza