Neue Polyolefine für Cast- und Tiefziehfolien

Düsseldorf, Oktober 2007

Der Kunststoff-Distributor Ultrapolymers (www.ultrapolymers.de) hat sein Portfolio an Polyolefinen für die Castfolien-Herstellung um neue PP-Typen von Basell erweitert, die Produkte mit erhöhter Brillanz und Transparenz, Kälteschlagzähigkeit oder Steifigkeit ermöglichen.

Clyrell RC1908 ist ein PP-Random-Copolymer, das weder Gleitmittel noch Antiblock-Additive enthält. Es kombiniert hohe Flexibilität mit einer guten Balance aus Transparenz und Zähigkeit. Daraus hergestellte Folien sind für den Lebensmittelkontakt geeignet und beeindrucken durch ihre besondere Brillanz.

Moplen EP310K ist ein mittelviskoses heterophasisches PP-Copolymer für die Herstellung von Folien mit sehr geringem Gelgehalt, gutem Heißsiegel-Verhalten sowie einem ausgewogenen Verhältnis von Zähigkeit auch bei tiefen Temperaturen, Festigkeit und Steifigkeit, leichter Verarbeitbarkeit und geringer Neigung zu Weißbruch. Das Material enthält weder Gleitmittel noch Antiblock-Additive und ist für den Lebensmittelkontakt geeignet. Typische Anwendungen von Moplen EP310K sind Laminierfolien, hoch belastete Folien, Klebebänder, Etikettenfolien, Folien für Büroartikel und Lebensmittelverpackungen.

Adstif HA740J ist ein neues nukleiertes, hochkristallines Polypropylen für die Extrusion und Tiefziehanwendungen, das sich durch hohe Steifigkeit von 1.900 MPa und zugleich hohe Zähigkeit auszeichnet. Auch bei hohen Mahlgutanteilen sorgt dieser Typ für ein hochwertiges Erscheinungsbild transparenter ebenso wie opaker Folien. Dank seiner sehr guten mechanischen Eigenschaften ermöglicht er Gewichtseinsparungen durch Wanddickenreduktion sowie Anwendungen, die zum Beispiel beim Sterilisieren oder Heißabfüllen erhöhte Anforderungen an die Hitzestabilität stellen. Adstif HA740J ist ein Material der Wahl für Verbundstrukturen mit Barrierefunktion.

Clyrell, Moplen und Adstif  sind Warenzeichen von Basell

Die Ultrapolymers Group NV, Lommel/Belgien, wurde im Jahr 2002 gegründet und übernahm zunächst die Distribution für Basell und BASF in acht europäischen Ländern. Bis heute hat sich Ultrapolymers zu einem pan-europäischen Kunststoff-Distributor mit 22 Tochterunternehmen in Europa einschließlich Türkei und in Südafrika entwickelt. Im Jahr 2006 erreichte die Gruppe ein Handelsvolumen von 270.000 Tonnen und einen Umsatz von 385 Millionen €. Ultrapolymers betreut mit 239 Mitarbeitern in 34 Büros Kunden und Lieferanten und bietet ein erstklassiges Produktportfolio führender Kunststofferzeuger, ergänzt durch Serviceleistungen wie die Erstellung kundenspezifischer Compounds und die Entwicklung individueller, kostenoptimierter Anwendungslösungen.

Das Tochterunternehmen Ultrapolymers Deutschland GmbH, Augsburg, beliefert Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio umfasst Polyolefine von Basell, Polystyroltypen von INEOS NOVA, Polyamide von Solutia und Ravago, langglasfaserverstärkte Thermoplaste von FACT, Rotationsformkunststoffe von Borealis sowie Technische und Standardkunststoffe, Masterbatch und Additive, das Serviceangebot Colorflexx für das Selbsteinfärben von ABS sowie kundenspezifische Compounds. Neben der Firmenzentrale in Augsburg betreibt Ultrapolymers Deutschland Vertriebsbüros in Bielefeld, Kierspe, Nürnberg und Stuttgart. Österreichische und schweizerische Kunden werden von Augsburg aus betreut.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:
Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-13, Fax: +49 (0) 60 78/93 63-20
E-Mail: mail@konsens.de

Ultrapolymers Deutschland GmbH   –   Unterer Talweg 46   –   D-86179 Augsburg

Tel.: +49 (0) 8 21/2 72 33-0   –   Fax: +49 (0) 8 21/2 72 33-80

E-Mail: info@ultrapolymers.de