Ultrapolymers übernimmt Distribution für TechnoFiber LGF-Granulate von TechnoCompound

Die ab sofort über Ultrapolymers Deutschland erhältlichen TechnoFiber PP-LGF-Stäbchengranulate von TechnoCompound enthalten rund 10 mm lange, besonders effizient an die Matrix gekoppelte Glasfasern. Daraus hergestellte Spritzgussteile kombinieren hohe Schlagzähigkeit mit zugleich hoher Steifigkeit. 
Bild: Ultrapolymers

Augsburg, Oktober 2011 -- Zum 1. Oktober 2011 hat Ultrapolymers Deutschland (www.ultrapolymers.de) die langglasfaserverstärkten TechnoFiber Polypropylentypen von TechnoCompound (www.technocompound.de) in sein Distributionsportfolio aufgenommen. Die zwischen beiden Unternehmen getroffene Vertriebsvereinbarung gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die TechnoFiber Stäbchengranulate mit Glasfasergehalten von 20 bis 60 Gew.-% erreichen hohe Steifigkeiten von rund 5 bis über 12 GPa. Typische Charpy-Kerbschlagzähigkeiten liegen dabei selbst bei –30 °C bei 15 bis 25 kJ/m² und damit speziell bei tiefen Temperaturen um ein vielfaches höher als bei entsprechenden kurzglasfaserverstärkten Varianten. Neben schlagzähmodifizierten sind hitze- oder UV-stabilisierte Typen verfügbar. Speziell für den Kfz-Innenraum hat TechnoCompound besonders emissionsarme Typen entwickelt. Alle Typen sind standardmäßig in schwarz oder naturfarben sowie auf Anfrage in Kundenfarben erhältlich. Typische Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Automobilindustrie (z. B. Batterieträger, Radabdeckungen, Motorkapselungen) über Gehäuse für Elektrowerkzeuge, Sportartikel und die Fördertechnik bis zu Beschlägen und Scharnieren im Möbelbau.

Dazu Jochen Eichstädt, Geschäftsführer von TechnoCompound: „Mit Ultrapolymers Deutschland haben wir einen erfahrenen Vertriebspartner gefunden, der den Markt für technische Kunststoffe und seine Anforderungen seit vielen Jahren sehr gut kennt. Für uns war besonders wichtig, dass dieser Distributor speziell bei dem High-Tech-Produkt langglasfaserverstärkte Thermoplaste über bewährte Kontakte zu Verarbeitern, Konstrukteuren und OEM verfügt und dass er dort einen guten Ruf als kompetenter Ansprechpartner hat, der in anwendungstechnischen Fragen weiterhilft.“

Für Ludwig Berger, Geschäftsführer von Ultrapolymers Deutschland, ist die neu getroffene Distributionsvereinbarung mit TechnoCompound eine logische Fortführung der bisherigen Aktivitäten: „Wir sind bei unseren Kunden bereits seit Jahren als zuverlässiger Entwicklungspartner und Lieferant für langglasfaserverstärkte Kunststoffe bekannt. Dank der Aufnahme der TechnoFiber Typen in unser Portfolio bieten wir unseren LGF-Kunden noch mehr Liefersicherheit, und dank der hohen, gleichmäßigen Qualität der Produkte von TechnoCompound können wir damit sogar zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.“

TechnoFiber ist Warenzeichen von TechnoCompound

TechnoCompound GmbH, Bad Sobernheim, entwickelt und produziert unter anderem hochwertige, maßgeschneiderte Compounds für die weltweite kunststoffverarbeitende Industrie. Das breite Produktportfolio reicht von Commodities über technische Compounds bis zu thermoplastischen Elastomeren. TechnoCompound ist Teil der international ausgerichteten Polymer-Gruppe, die mit mehr als 35 Extrusionslinien und einer Gesamtkapazität von über 200.000 Jahrestonnen zu den größten unabhängigen Herstellern von Kunststoff-Compounds in Europa zählt.

Ultrapolymers Deutschland GmbH, Augsburg, ist Teil des pan-europäischen Kunststoff-Distributors Ultrapolymers Group NV, Lommel/Belgien, und beliefert Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio umfasst Polyolefine von LyondellBasell, Polystyroltypen von INEOS Styrenics, Polyamide von Ascend, Aquafil und Ravago, langglasfaserverstärkte Thermoplaste von TechnoCompound, Biopolymere von FKuR, Rotationsform-Kunststoffe von LyondellBasell, Standardkunststoffe, Masterbatch und Additive, das Serviceangebot Colorflexx für das Selbsteinfärben von ABS sowie kundenspezifische Compounds. Neben der Firmenzentrale in Augsburg betreibt Ultrapolymers Deutschland Vertriebsbüros in Bielefeld, Kierspe, Nürnberg und Stuttgart. Österreichische und schweizerische Kunden werden von Augsburg aus betreut.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:
Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-13, Fax: +49 (0) 60 78/93 63-20
E-Mail: mail@konsens.de

Sie finden diese Pressemitteilung als Word-Datei 
sowie das Bild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/ultrapolymers.html