RESINEX auf der Fakuma 2018:
Fokus auf Polyamiden, Produkte für nachhaltige Anwendungen, Portfolio bei technischen Kunststoffen und Elastomeren weiter ausgebaut

Teil des Distributionsportfolios von RESINEX ist die Technyl® RED Familie hochtemperaturbeständiger Polyamide von Solvay, deren ,intelligente Molekularstruktur‘ sie beispielsweise zu einer idealen Lösung für Ladeluftkühler im Kfz-Motorraum macht. © Solvay

Zwingenberg, Oktober 2018 -- Zur Fakuma 2018 gibt der paneuropäisch aufgestellte Distributor RESINEX auf Stand 3207 in Halle A3 einen Überblick über sein breites Portfolio an Commodities, Technischen und Hochleistungskunststoffen, Thermoplastischen Elastomeren und Kautschuken, von 1A-Typware bis zu Industriequalitäten. Erstmals ist auch der Mutterkonzern Ravago mit seinem TPE-Portfolio auf dem gleichen Stand vertreten.

Eine eigene Lounge ist den Technyl® Polyamiden von Solvay gewidmet. Dabei stellt RESINEX drei Spezialitäten in den Vordergrund:

- Technyl® RED J 218 HP V35 ist das auf einer patentierten PA66/6T-Technologie basierende Spitzenprodukt von Solvay für Wärmemanagementsysteme. Mit 35 Gew.-% Glasfasern verstärkt, erreicht es Dauereinsatztemperaturen von 220 °C bei 2000 h oder 210 °C bei 3000 h – bei gleicher Fließfähigkeit wie PA66. Für den Einsatz im Motorraum kombiniert es hohe Schlagzähigkeit, Beständigkeit gegen Säurekondensate, gute Fließfähigkeit sowie sehr gute Oberfläche und gute Vibrations- und Heißgas-Schweißbarkeit für Teile mit hoher Berstdruckfestigkeit.

- Technyl® 4Earth bezeichnet umweltschonende PA66-Rezyklate von Solvay aus Airbag-Abfällen mit der Performance von Neuware, die in gleichbleibender Qualität langfristig und in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und keine Kompromisse erfordern. Die möglichen Anwendungen schließen Filtergehäuse und Zylinderkopfabdeckungen ein.

- Technyl® Star™ ist eine Familie von PA6- und PA66-Typen von Solvay mit besonders guten Fließeigenschaften für kurze Spritzgieß-Zykluszeiten, reduzierte Spritzdrücke und Zuhaltekräfte sowie niedrigere Verarbeitungstemperaturen.

Unter dem Thema Nachhaltigkeit setzt RESINEX einen Schwerpunkt bei Kunststoffen, die helfen, den CO2-Fußabdruck von Produkte klein zu halten. Dazu gehören

- Rezyklate des Mutterkonzerns Ravago, beispielsweise für Kfz-Innenraumteile und für das Blasformen, wie Ravamid® (PA6, PA66), Mafill® und Ravaplen® (PP-Compounds), Mablex® (PC/ABS), Sicoflex® (ABS), Sicoklar® (PC), Ravalene® (PE) und Sicostirolo® (PS).

- biobasierte Thermoplaste, die oft direkt anstelle herkömmlicher Kunststoffe eingesetzt werden können, wie Ingeo™ (PLA) von Natureworks, BioBatch (PLA-Compounds) von TechnoCompound, EcoPaXX® (PA410) und Arnitel® ECO (TPE-E) von DSM, Technyl® eXten (PA610) von Solvay, Rilsan® (PA11), RILSAN® CLEAR Rnew® (transparentes PA) und Pebax® Rnew® (TPE-A) von Arkema,

- die Verträglichkeitsvermittler INTUNE™ und RETAIN™ von DOW, die es ermöglichen, bestimmte gemischte Post-Consumer-Stoffströme zu leistungsstarken Produkten zu verarbeiten.

Darüber hinaus informiert RESINEX über Weiterentwicklungen und Ergänzungen seines umfangreichen Produktportfolios sowie deren Anwendungsmöglichkeiten, darunter

- Typen aus der Reihe der Calibre® PC-, Pulse® PC/ABS-, Styron® PS- und Magnum® ABS-Typen von Trinseo, die auf Automobil- bzw. Medizintechnik-Anwendungen abgestimmt sind,

- die POM-, LCP-, LFT- und PPS-Typen von Celanese,

- Copolyester-Spezialitäten von Selenis,

- ABS und ASA Styrolcopolymere von LG Chem,

- die ForTii® ACE PPA-Hochleistungskunststoffe von DSM und

- die Nordel™ EPDM-Familie von DOW.

Über RESINEX

RESINEX (www.resinex.com), unter dem Dach der internationalen Ravago Gruppe, gehört zu den Branchenführern in Europa. Mehr als dreißig Niederlassungen und lokale Läger decken den gesamten Kontinent und die Türkei ab. Das Lieferprogramm umfasst nahezu die komplette Palette der technischen Thermoplaste, Standardkunststoffe, Thermoplastischen Elastomere, Natur- u. Synthesekautschuke, Rezyklate, funktionalen Additive und Farbkonzentrate (Masterbatche). Darüber hinaus bietet der Distributeur dem Verarbeiter kompetente und individuelle Beratung in allen Entwicklungs- und Fertigungsfragen.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:

RESINEX Germany GmbH
Gernsheimer Str. 1, 64673 Zwingenberg

Michael Fischer

Tel.: +49 (0) 6251 7707-147, Fax: -347
Mobil: +49 (0) 171 9733269

E-Mail: michael.fischer@resinex.de

Sie finden diese Pressemitteilung als Word-Datei zum Herunterladen unter: 
http://www.konsens.de/resinex.html