BRÜGGOLEN® TP-M1417: 
Modifiziert hochviskose Polyamide zu leistungsfähigen Spritzgießtypen

Präzises und reproduzierbares Einstellen der relativen Viskosität

Mit dem neuen BRÜGGOLEN® TP-M1417 lässt sich das Molekulargewicht von hochviskosen Polyamidabfällen oder von nicht spezifikationsgerechten Materialien präzise auf die für das Spritzgießen erforderliche Viskosität einstellen.

Die mechanischen Eigenschaften von Upcycling-Polyamid 66 (rot), das mit Hilfe des neuen BRÜGGOLEN® TP-M1417 hergestellt wurde, übertreffen die eines handelsüblichen Spritzgießtyps gleicher Viskosität (grau).

Heilbronn, August 2017 – Mit dem neu entwickelten BRÜGGOLEN® TP-M1417 eröffnet BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) Compoundierern und Herstellern jetzt die Möglichkeit, die relative Viskosität von Polyamiden präzise einzustellen. Dieser Modifikator ermöglicht das Upcycling von hochviskosen Polyamidabfällen zu exzellenter Spritzgießware und erschließt damit Compoundierern signifikante Kostenvorteile gegenüber dem Einsatz von Neuware.

Mechanische Eigenschaften wie Neuware

Die Zugabe von BRÜGGOLEN® TP-M1417 während der Verarbeitung hochviskoser Polyamidabfälle führt zielgerichtet zu Werkstoffen mit der angestrebten relativen Viskosität und mit mechanischen Eigenschaften auf dem Niveau von Polyamid-Neuware für den Spritzguss. Mit ihrer hohen Steifigkeit, Zugfestigkeit und Schlagzähigkeit eignen sich diese Upcycling-Materialien für die gleichen Anwendungen wie Neuware mit entsprechender Viskosität.

Einfache Verarbeitung

BRÜGGOLEN® TP-M1417 ist ein staubfreies, gut dosierbares Granulat. Aufgrund seiner leichten Verarbeitbarkeit und seiner sehr guten Kompatibilität mit der Polyamidmatrix ist es ideal für die Compoundierung geeignet.

Flexibilität für Polyamidhersteller

Ein weiterer Vorteil von BRÜGGOLEN® TP-M1417 ist die Möglichkeit für Polyamid-Produzenten, die relative Viskosität von Polyamid-Neuware während des Compoundierschritts anforderungsgerecht einzustellen, ohne auf einer kontinuierlichen Polymerisationsanlage Produktwechsel vornehmen zu müssen. Dadurch gewinnen Hersteller an Flexibilität und können den Anteil nicht spezifikationsgerechter Übergangsware deutlich reduzieren.

BrüggemannChemical, L. Brüggemann GmbH & Co. KG ist ein renommierter Hersteller von Spezialchemikalien mit rund 200 Mitarbeitern am Stammsitz in Heilbronn. Gegründet 1868, hat sich das Unternehmen spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsadditiven für Technische Thermoplaste mit Fokus auf Polyamiden sowie von Zinkderivaten und Reduktionsmitteln auf Schwefelbasis. Kunden in mehr als 60 Ländern schätzen die Flexibilität und innovativen Produktlösungen. Tochterunternehmen in den USA und in Hong Kong unterstreichen die internationale Ausrichtung. Eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und umfangreiche Investitionen in Know-how und Anlagen sind Kern der Unternehmenspolitik.

■■■

# Weitere Informationen:

Dr. Klaus Bergmann, Business Unit Manager Polymer Additives

BrüggemannChemical L. Brüggemann GmbH & Co. KG, Salzstraße 131, D-74076 Heilbronn

Phone: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235, Email: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Phone: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 13, Fax: - 20, Email: joerg.wolters@konsens.de

Pressemitteilungen von BrüggemannChemical mit Text und Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter www.konsens.de/brueggemann.html